| 程力威牌CLW5100XDYQ5型电源车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5100XDYQ5电源车 | 公告批次: | 294 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5100XDYQ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170401 |
| 总质量 | 10000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 9805(Kg) |
| 外形尺寸 | 8200×2350,2450×3300,3500,3650(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 17/13(°) | 前悬/后悬: | 1110/2615(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4475(mm) |
| 轴荷: | 3350/6650 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 1、根据需要在车身喷涂或粘贴专用文字,标识;2、顶部封闭不可开启.车厢侧壁装有进、排风口;3、选装升降式照明灯、登顶梯、卷盘;4、选装双侧、单侧及后部开门、外开风窗、百页窗;5、选装功率相近的发电机组,当选择进口发电机组时高度分别为(mm):3300,3500;6、选装侧部普通防护.选装前部卷帘门、百叶窗;车身结构件替代侧防护装置;7、 后防护装置材料材质为Q235,与大梁焊接连接;后防护断面尺寸(宽×高)为50×100mm,离地高度为420mm.ABS型号:APG3550500H1,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | QL1100A8MAY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎规格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1680 | 后轮距: | 1650 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4HK1-TC51 4HK1-TC50 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 5193 | 141 151 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLDAA8K××××××××× LWLDAAVK××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |