| 程力威牌CLW5043XDS5型电视车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5043XDS5电视车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5043XDS5 | 目录序号: |
| 免检: | 发布日期: | 20170607 |
| 总质量 | 3750(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 3200(Kg) |
| 外形尺寸 | 5950,5750×2136,2036×2960,2590(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 4(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | (°) | 前悬/后悬: | (mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3610(mm) |
| 轴荷: | 1540/2210 | 最高车速: | 150(km/h) |
| 其它 | 该车安装电视转播设备,摄像系统,机柜固定装置;车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化,该车的两侧以及后部安装的镭射灯为选装件,选装不带后爬梯以及后上车踏板时车长(mm):5750,选装两侧不带遮阳棚时车宽(mm):2036,选装不安装换气扇,护栏,顶部空调车高(mm):2590;侧面及后下部防护为裙边结构;ABS型号:MK70MXT;ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司,选用轮胎:215/75 R16LT 10PR,215/75 R16LT 12PR。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ6580WABDB 整车 东风汽车股份有限公司 | 底盘企业: |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/2+1 |
| 轮胎规格: | 215/75 R16LT | 传动型式: |
| 前轮距: | 1734 | 后轮距: | 1728 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ZD25D14-5N ZD30D14-5N | 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2499 2953 | 100 105 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | LGFB7A1J××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |