| 程力威牌CLW5310GFLZ5型低密度粉粒物料运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5310GFLZ5低密度粉粒物料运输车 | 公告批次: | 292 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5310GFLZ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170122 |
| 总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 39.2 |
| 额定载质量 | 12700,12765(Kg) | 整备质量 | 18105(Kg) |
| 外形尺寸 | 11990×2500×3990(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 14/11(°) | 前悬/后悬: | 1500/2740,1500/2715(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400(mm) |
| 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 最高车速: | 101(km/h) |
| 其它 | 1、运送介质品名:木炭粉;介质密度:340千克/立方米;罐体有效容积39.2立方米;罐体外形尺寸(长×径)(mm):9600×Φ2500(直线段长8600)。异型罐体最大截面处尺寸为2500mm。顶部封闭不可开槽,后部不可开起。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):520mm。3、该车采用D10.28-50、D10.31-50、D10.34-50、D10.38-50发动机,对应油耗值分别为(L/100km): 40.5,40.7,41.0,41.2。4、安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。5、车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。6、整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:11990/1800+4600+1350/1500/2740;11990/1800+4575+1400/1500/2715。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | ZZ1313N4661E1N | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/-,11/11/10,3/3/10,3/3/4 |
| 轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1830/1830 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 40.5,40.7,41.0,41.2 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 206 228 249 276 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZABXMF××××××××× LZZABXNF××××××××× LZZABXSF××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |