| 程力威牌CLW5120CCQB5型畜禽运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5120CCQB5畜禽运输车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5120CCQB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170607 |
| 总质量 | 11995(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 5220(Kg) | 整备质量 | 6580(Kg) |
| 外形尺寸 | 7200×2300×3700(mm) | 货厢尺寸 | 4180×2100×2230(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.82 |
| 接近角/离去角: | 28/17(°) | 前悬/后悬: | 1185/2215(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
| 轴荷: | 4200/7795 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 随底盘选装驾驶室.ABS型号:44600XXXX0;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.仅选用发动机ISF3.8s5154对应的油耗值为:22.81.侧,后防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式:焊接连接,后防护断面尺寸(宽×高)(mm)50×100,离地高440mm. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ5129XXY-F6 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+7 |
| 轮胎规格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1710,1740 | 后轮距: | 1630 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 22.81 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 | 115 115 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV4JBB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |