| 程力威牌CLW5251ZXXT5型车厢可卸式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5251ZXXT5车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5251ZXXT5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170601 |
| 总质量 | 24700(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 12355(Kg) | 整备质量 | 10350(Kg) |
| 外形尺寸 | 8450,8250×2480×3190(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1450/1350,1250/1350(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350(mm) |
| 轴荷: | 6700/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):160×50,后部防护离地高度(mm):500。2、整车长度与前悬对应关系为(mm):8450/1450,8250/1250。3、采用的发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km): YC6A240-50/37.3, ISB210 50/37.3。4、随底盘选装驾驶室。5、ABS型号为J ABS,生产厂家为焦作博瑞克控制技术有限公司。6、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1258VFJ2 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/10,9/13 |
| 轮胎规格: | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1960,1980 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37.3 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6A240-50 ISB210 50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245 50 WP6.245E50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7520 5900 7470 7520 6700 6750 | 177 155 199 199 180 180 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4V××××××××× LGHXLH4X××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |