| 程力威牌CLW5180ZXXE5型车厢可卸式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5180ZXXE5车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 309 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5180ZXXE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180709 |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 10605,10670(Kg) | 整备质量 | 7200(Kg) |
| 外形尺寸 | 7500,7300,7100×2500×3190(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 25/16,23/16(°) | 前悬/后悬: | 1250/1350,1450/1350(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600,3700,3400(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,该车仅选用4500mm,4700mm轴距底盘改装。2,整车长/前悬/轴距对应关系为(mm):(7300,7100)/(1450,1250)/4500;(7500,7300)/(1450,1250)/4700。4,额定载质量(kg)/驾驶室准乘人数(人)的对应关系为:10605/3,10670/2。5,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):430。6,ABS可选装型号为ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司和3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。7,仅选用发动机与与油耗值对应关系为(100km/L):YC4FA130-50/27.1;YC4EG140-50/27.0;YC4S150-50/27.0;YC4E140-56 /27.2;YC4E160-56/27.2;YC6JA180-50/27.1;WP3.7Q140E50/26.7;WP4.1Q160E50/26.5;ISB170 50/27.2;ISB190 50/27.2。8,专用装置:拉臂机构,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输。9,随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1180GD5DJ1 | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
| 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1810,1940,1780,1750 | 后轮距: | 1800,1860,1750,1700,1830 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.1,27.0,27.0,27.2,27.2,27.1,26.7,26.5,27.2,27.2 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-56 YC4E160-56 YC4EG140-50 YC4FA130-50 YC4S150-50 ISB170 50 ISD180 50 ISB190 50 YC6JA180-50 WP3.7Q140E50 WP4.1Q160E50 ISB180 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4260 4260 4730 2982 3767 5900 4500 5900 6870 3660 4088 5900 | 103 118 105 95 110 125 132 140 132 103 115 132 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3B12××××××××× LGAX3B13××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |