| 程力威牌CLW5161ZXXC5型车厢可卸式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5161ZXXC5车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 284 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5161ZXXC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20160520 |
| 总质量 | 16000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 8410,8650(Kg) | 整备质量 | 7395,7155(Kg) |
| 外形尺寸 | 7750,7450,7250×2480×3190(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 21/16(°) | 前悬/后悬: | 1400/1350(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 5300,5000,4700,4500(mm) |
| 轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 101(km/h) |
| 其它 | 1,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):430。2,整车长度与轴距对应关系为(mm):7750/5000,7450/4700,7250/4500 (mm)。3,采用:BF6M2012-22E51,BF6M2012-20E51的型号发动机,与油耗值(L/100km)对应关系: 25.46,25.28。4,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装带ABS的底盘,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。5,车辆颜色,文字喷涂及局部细节可变化。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA1160P62K1L2A1E5Z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,13/12+8,12/12+8,12/10+9 |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11R22.5,11.00R20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1914,1928,1800,1968,1952,1868 | 后轮距: | 1847,1860,1890,1878 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 25.46,25.28 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF6M2012-22E51 BF6M2012-20E51 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DH1-22E5 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 6060 6060 4764 4764 5700 | 165 150 165 139 165 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNAFULM××××××××× LFNAFUKM××××××××× LFNAFULK××××××××× LFNAFUKK××××××××× LFNAFULJ××××××××× LFNAFUKJ××××××××× LFNAFULH××××××××× LFNAFUKH××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |