| 程力威牌CLW5070ZXXE5型车厢可卸式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5070ZXXE5车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 288 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5070ZXXE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20160930 |
| 总质量 | 7450(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 2635,2765(Kg) | 整备质量 | 4620,4490(Kg) |
| 外形尺寸 | 6100,5900,5600×2090×2440(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 13/22(°) | 前悬/后悬: | 1250/1050(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3600,3800(mm) |
| 轴荷: | 2700/4750 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):390。2、整车长度与轴距对应关系为(mm):6100/3800,5900/3600,5600/3300。3、采用的发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):YC4FQ90-50(15.6), YC4FA115-50(16.2),YC4FA130-50(16.1)。4、ABS系统生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)公司,型号:3631010-C2000。5、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1070GD5DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎规格: | 8.25R16 14PR,8.25-16 14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1630 | 后轮距: | 1500 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 15.6,16.2,16.1 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4FQ90-50 YC4FA115-50 YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2500 2982 2982 | 65 85 95 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAC0912××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |