| 程力威牌CLW5040ZXXH5型车厢可卸式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040ZXXH5车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 308 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040ZXXH5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180606 |
| 总质量 | 4000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 1450(Kg) | 整备质量 | 2420(Kg) |
| 外形尺寸 | 4370×1650×2000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 24.9/19(°) | 前悬/后悬: | 976/794(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2600(mm) |
| 轴荷: | 1500/2500 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 侧,后防护装置材料为Q235A碳钢,后防护断面尺寸:120×50(mm),离地高430(mm),连接方式均为焊接连接.ABS系统控制器型号/生产企业:CM4YL/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.专用装置:拉臂机构,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | HFC1042PW4K1B3ZV | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2,3/5 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1296,1360 | 后轮距: | 1200 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.7 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4A2-88C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 65 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KBAC××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |