| 程力威牌CLW5040ZXXD5型车厢可卸式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040ZXXD5车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 293 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040ZXXD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170301 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 2215(Kg) | 整备质量 | 2150(Kg) |
| 外形尺寸 | 4780×1900×2090(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 21/25(°) | 前悬/后悬: | 1230/950(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2600(mm) |
| 轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 103(km/h) |
| 其它 | 1,随底盘选装驾驶室。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):410。3,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。4,文字喷涂位置和车辆颜色可变化。5,发动机与油耗值对应关系(L/km): D19TCIE1/12.7,4A2-88C50/12.7。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1041SJ3BDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 5/7+3 |
| 轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1450 | 后轮距: | 1470 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.7,12.7 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D19TCIE1 4A2-88C50 4F20TCIE5 | 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 1910 2270 1995 | 75 65 70 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH81C××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |