| 程力威牌CLW5021ZXXS5型车厢可卸式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5021ZXXS5车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 310 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5021ZXXS5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180802 |
| 总质量 | 2150(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 700(Kg) | 整备质量 | 1320(Kg) |
| 外形尺寸 | 4260×1660×1920(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 34/32(°) | 前悬/后悬: | 560/800(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2900(mm) |
| 轴荷: | 860/1290 | 最高车速: | 120(km/h) |
| 其它 | 带OBD系统,随底盘选装驾驶室。文字喷涂位置、车辆颜色和局部细节可变化。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SC1027DAC5 | 底盘企业: | 河北长安汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
| 轮胎规格: | 175/70R14LT 8PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1360 | 后轮距: | 1360 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 7.1 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSCABN3R××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |