| 程力威牌CLW5182TCL5型车辆运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5182TCL5车辆运输车 | 公告批次: | 309 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5182TCL5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180709 |
| 总质量 | 17995(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 8000(Kg) | 整备质量 | 9800(Kg) |
| 外形尺寸 | 11995×2550×3950(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 24.5/10(°) | 前悬/后悬: | 1340/3495(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 7160(mm) |
| 轴荷: | 6500/11495 | 最高车速: | 120(km/h) |
| 其它 | 该车行驶过程中后部不会翻转,无伸缩结构;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板底面采用焊接连接,后下防护采用螺栓连接,断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500;发动机型号:ISB220 50,ISB190 50对应的油耗值均为(L/100km):27.2,27.1;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪; ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ5181XXYLJ9BDK | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1935,1943 | 后轮距: | 1865 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.2,27.1 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISB220 50 YC4EG200-50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 4730 5900 | 162 147 140 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWB1X××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |