| 程力威牌CLW5180TCLL5型车辆运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5180TCLL5车辆运输车 | 公告批次: | 309 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5180TCLL5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180709 |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 8205,8270(Kg) | 整备质量 | 9600(Kg) |
| 外形尺寸 | 11995×2550×3800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 22/9(°) | 前悬/后悬: | 1445/3450(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 5100,5700,6300,6700,7100(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 该车随底盘选装驾驶室,行驶过程中后部不会翻转;仅选用轴距(mm):7100;发动机型号: YC6JA200-50,YC6JA220-50, ISD210 50, ISB220 50对应的油耗值分别为(L/100km): 27.84,27.84, 27.99, 27.58;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板底面采用焊接连接, 后下防护采用螺栓连接,断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):450;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪; ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | LZ5182XXYM3ABT | 底盘企业: | 东风柳州汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/12+9,3/4+3,2/2+1,2/3+2,3/3+2,2/12+9,8/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1916,1940,2046,2080,1956 | 后轮距: | 1800,1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.84,27.99,27.58,27.84 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6JA180-50 YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISD210 50 ISB190 50 ISB220 50 YC6J200-58 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 6870 6870 6700 5900 5900 6500 | 132 147 162 155 140 162 147 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGGR3BG3××××××××× LGGR3CG3××××××××× LGGR3BG4××××××××× LGGR3CG4××××××××× LGGR3BG5××××××××× LGGR3CG5××××××××× LGGX3BG3××××××××× LGGX3CG3××××××××× LGGX3BG4××××××××× LGGX3CG4××××××××× LGGX3BG5××××××××× LGGX3CG5××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |