| 程力威牌CLW5040XCC型餐车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040XCC餐车 | 公告批次: | 300 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040XCC | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170928 |
| 总质量 | 4490(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 195(Kg) | 整备质量 | 4100(Kg) |
| 外形尺寸 | 5950×2200×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 19/13(°) | 前悬/后悬: | 1118/1524(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
| 轴荷: | 1610/2880 | 最高车速: | 105(km/h) |
| 其它 | 1,车厢顶部封闭,不可开启;专用装置有发电机,保温箱,简易餐饮加工设备等。2,车辆颜色可选;车身可喷涂或粘贴宣传标识,文字喷涂位置可变化。3,侧面及后部防护装置均为裙板结构,与防护相干涉,故防护可豁免.ABS系统控制器型号为APG3550500A6、VIE ABS-II,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | NJ1042ZFDCMZ | 底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/8+9,3/8+9,8/10+6,8/8+7,3/8+7 |
| 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1591,1487,1503 | 后轮距: | 1485,1446,1446 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC28R125Q5A SOFIM8140.43DV SC28R150Q5A | 上海柴油机股份有限公司 南京依维柯汽车有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 2776 2798 2776 | 92 92 110 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LNYADDA3××××××××× LNYADFA3××××××××× LNYADDA4××××××××× LNYADFA4××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |