| 程力威牌CLW5180GBYL5型冰淇淋罐式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5180GBYL5冰淇淋罐式运输车 | 公告批次: | 303 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5180GBYL5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171229 |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 11.3 |
| 额定载质量 | 8720,8655(Kg) | 整备质量 | 9150(Kg) |
| 外形尺寸 | 8575×2500×3150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 21/15,21/12(°) | 前悬/后悬: | 1445/2030,1445/2430(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 5100,4700,4500,3800(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 该车型为非危化品运输车。罐体有效容积:11.3立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6000/2350/1600(罐体内部尺寸为5760×2110×1360),罐体保温层厚度为(mm):120。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护装置均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):530。随底盘选装驾驶室。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/厂家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司。发动机油耗对应关系(L/100km):YC6JA180-50(27.84),YC6JA200-50(27.84),ISD210 50(27.99)。整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:8575/5100/1445/2030,8575/4700/1445/2430。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | LZ5185XXYM3ABT | 底盘企业: | 东风柳州汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/12+9,2/2+1,3/4+3,2/3+2,8/10+8,3/3+2 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1940,2046 | 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.84,27.84,27.99 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6JA180-50 YC6JA200-50 ISD210 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6870 6870 6700 | 132 147 155 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGGR3BG2××××××××× LGGR3BG3××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |