| 程力威牌CLW5183XQYD5型爆破器材运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5183XQYD5爆破器材运输车 | 公告批次: | 307 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5183XQYD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180504 |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 9705,9770(Kg) | 整备质量 | 8100(Kg) |
| 外形尺寸 | 9000,8600,8400×2510×3500(mm) | 货厢尺寸 | 6600,6200,6000×2350×2000(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.2 |
| 接近角/离去角: | 20/13,20/15,20/15(°) | 前悬/后悬: | 1430/2570,1430/2470,1430/2470(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700,5000(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车。危险货物运输车辆的类型为EX/III。随底盘选装驾驶室。厢体顶部密封,不可开启.厢体可选装不同形式的侧开门或无侧门。运送爆炸品的品名:黑火药,压缩黑火药,电(非电)引爆雷管,爆破炸药,导爆索,点燃导火索.烟花爆竹。运送爆炸品的项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G.1.4G。安全装置为导静电带,用于防止静电。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9000/5000/2570,8600/4700/2470,8400/4500/2470。侧防护,后防护与车辆均采用焊接连接,材料均为:Q235A,后防护断面尺寸(mm):145×50, 离地高度:490 mm。发动机ISD210 50,ISB210 50,ISB190 50对应的油耗值分别为:29.0,29.1,29.1。该车前置排气管,安装限速装置,限速80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘,仅采用子午线轮胎。安装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | DFH1180BX5V | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5,275/80R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1880,1900,1920,1940 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 29.0,29.1,29.1 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 5900 5900 | 155 155 140 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3B13××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |