| 程力威牌CLW5181XQYC5型爆破器材运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5181XQYC5爆破器材运输车 | 公告批次: | 297 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5181XQYC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170706 |
| 总质量 | 17620(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 9995(Kg) | 整备质量 | 7430(Kg) |
| 外形尺寸 | 8680×2495×3380(mm) | 货厢尺寸 | 6200×2360×2000(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.37 |
| 接近角/离去角: | 12/17,19,21(°) | 前悬/后悬: | 1400/2580,2280,1980(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 5800,5600,5300,5000,4700,7100,6500(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部密封,不可开启.厢体可选装不同形式的侧开门或无侧门.厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。当整车长度为8680mm时,轴距4700mm、5000mm、5300mm与后悬2580mm、2280mm、1980mm一一对应.运送爆炸品的品名:黑火药,压缩黑火药,电(非电)引爆雷管,爆破炸药,导爆索,点燃导火索.烟花爆竹,运送爆炸品的项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G.1.4G.侧防护、后防护与车辆均采用焊接连接,材料均为:Q235A,后防护断面尺寸(mm):145×50, 离地高度:450 mm。发动机CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51分别对应的油耗值为:27.42、27.42。该车前置排气管,安装限速装置,限速79km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘。仅采用子午线轮胎。ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA5180GYYP62K1L5E5 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,13/12+8,8/12+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1890,1868 | 后轮距: | 1860,1878 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.42,27.42 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DH1-22E5 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 4764 4764 5700 | 165 139 165 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNAHUKP××××××××× LFNAHUKN××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHULP××××××××× LFNAHULN××××××××× LFNAHULM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHUKX××××××××× LFNAHULX××××××××× LFNAHUKU××××××××× LFNAHULU××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |