| 程力威牌CLW5114XQYE5型爆破器材运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5114XQYE5爆破器材运输车 | 公告批次: | 311 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5114XQYE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180905 |
| 总质量 | 11495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 6400(Kg) | 整备质量 | 4900(Kg) |
| 外形尺寸 | 7200×2400,2450×3220(mm) | 货厢尺寸 | 5150×2300×2000(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.34 |
| 接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1130/2270(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
| 轴荷: | 4360/7135 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品。危险货物运输车辆的类型为EX/Ⅲ。厢体顶部密封,不可开启.厢体可选装不同形式的侧开门或无侧门.选装侧开门对应的宽度为2450mm。运送爆炸品的品名:黑火药,压缩黑火药,电(非电)引爆雷管,爆破炸药,导爆索,点燃导火索.烟花爆竹。运送爆炸品的项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G.1.4G.侧防护,后防护与车辆均采用焊接连接,材料均为:Q235A,后防护断面尺寸(mm):100×50, 离地高度:510mm。发动机CY4SK251,YC4S150-50,4DX23-140E5对应的油耗值分别为:23.6,24.0,24.8。该车前置排气管,安装限速装置,限速80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘。仅采用子午线轮胎。ABS系统生产厂家及型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1903,1770,1747 | 后轮距: | 1640,1806 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 23.6,24.0,24.8 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3760 3767 3857 2169 3920 | 115 95 110 105 110 125 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |