| 程力威牌CLW5081XQYB5型爆破器材运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5081XQYB5爆破器材运输车 | 公告批次: | 289 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5081XQYB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20161028 |
| 总质量 | 8280(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 4290,4225(Kg) | 整备质量 | 3860(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2200,2150×2995(mm) | 货厢尺寸 | 4050×2000×1850(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.14 |
| 接近角/离去角: | 22/16(°) | 前悬/后悬: | 1120/1515(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 3000/5280 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 随底盘选装驾驶室,选装右侧无门箱体,整车宽(mm):2150。厢体顶部封闭,不可开启: 运输品名:黑火药,爆破炸药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,类项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):420,发动机型号ISF2.8s5R117, ISF2.8s5129T, ISF3.8s5141对应油耗值分别为18.1,18.1,17.8。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘。采用子午线轮胎。安装限速装置,限速80km/h。ABS系统型号:ECU:4460043200;电磁阀:4721950180,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ1089VEJEA-F3 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7,9/11+7 |
| 轮胎规格: | 7.50R16 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1530,1710,1730,1665 | 后轮距: | 1485,1590,1630 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 18.1,18.1,17.8 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5R117 4J28TC3 ISF3.8s5154 4J28TC5 ISF2.8s5F130 CY4BK151 WP3.7Q130E50 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3760 2780 2780 2771 3760 2771 2780 3856 3660 | 105 96 87 81 115 81 96 105 96 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |