| 程力威牌CLW5070XQYH5型爆破器材运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5070XQYH5爆破器材运输车 | 公告批次: | 300 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5070XQYH5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170928 |
| 总质量 | 7360(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 3585(Kg) | 整备质量 | 3580(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×1960,2210×2780,3100(mm) | 货厢尺寸 | 4120×1810,2060×1800,2000(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/11(°) | 前悬/后悬: | 1085/1602(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
| 轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 运输品名:炸药,雷管,类项号: 1.1D,1.1B。车厢顶部封闭,不可开启,侧防护为螺栓连接,后防护为焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高):50mm×100mm,离地高度为410mm.该车装配具有卫星定位功能的汽车行驶记录仪,该车装配有限速装置,ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,安装前盘式制动器.随底盘选装驾驶室. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | HFC1071P92K5C2ZV | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 4/9+7,3/9+7,5/9+7 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1620 | 后轮距: | 1395 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 17.1 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3Q130E50 D25TCIE1 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 2499 | 96 105 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KEBD××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |