| 程力威牌CLW5043XQYB5型爆破器材运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5043XQYB5爆破器材运输车 | 公告批次: | 312 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5043XQYB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180930 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 1430,1495(Kg) | 整备质量 | 2870(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2200,2150×2995(mm) | 货厢尺寸 | 4050×2000×1850(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 22/16(°) | 前悬/后悬: | 1120/1515(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 选装右侧无门箱体,整车宽(mm):2150。厢体顶部封闭,不可开启,选装侧开门形式及位置。运输具有独立容器包装的: 黑火药,爆破炸药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药等,类项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G 等,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):430,发动机型号ISF2.8s5R117 对应油耗值为12.9。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘。采用子午线轮胎。安装限速装置,限速80km/h。ABS型号为APG3550500A,生产企业为浙江亚太机电股份有限公司;ABS型号为ABS-E,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ1049V8JEA-F1 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7,3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1530,1730,1590 | 后轮距: | 1485,1590,1615,1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.9 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF2.8s5R117 ISF3.8s5141 4J28TC3 4J28TC5 ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 3760 2771 2771 2780 | 87 105 81 81 96 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |