| 程力威牌CLW5041XQYB5型爆破器材运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5041XQYB5爆破器材运输车 | 公告批次: | 309 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5041XQYB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180709 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 950(Kg) | 整备质量 | 3350(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2250×3050(mm) | 货厢尺寸 | 4150×2100×2000(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 21/15,21/13(°) | 前悬/后悬: | 1150/1485,1130/1505(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品。危险货物运输车辆的类型为EX/Ⅱ。厢体顶部封闭,不可开启,选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置,选装厢体内部结构。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。该车主要用于运输独立容器包装的介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,硝胺炸药,专用烟火制品。运输介质类项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为440mm,仅采用发动机型号4B2-115C50对应油耗值分别为油耗 (L/100km):12.61。ABS系统控制器型号是CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业是广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ1043V9JEA-J7 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 4/6+7,10/9+8 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,8.25R16 6PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1715,1550,1730 | 后轮距: | 1630,1590,1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.61 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T 4B2-115C50 CA4DC3-12E5 D25TCIE1 CY4BK351 YN38CRE1 4J28TC3 YN33CRE1 CY4BK551 4B2-110C55 ISF2.8s5148T | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 2780 2545 3000 2499 3856 3760 2771 3298 3707 2545 2780 | 105 96 85 91 105 91 95 81 85 75 80 110 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |