| 程力威牌CLW5040XQYNJ5型爆破器材运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040XQYNJ5爆破器材运输车 | 公告批次: | 306 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040XQYNJ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180404 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 950(Kg) | 整备质量 | 3350(Kg) |
| 外形尺寸 | 5550×2050×2430(mm) | 货厢尺寸 | 3100×1900×1340(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 37/26(°) | 前悬/后悬: | 1000/1240(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3310(mm) |
| 轴荷: | 1950/2545 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车。危险货物运输车辆的类型为EX/II。厢体顶部密封,不可开启.厢体可选装不同形式的侧开门或无侧门。运送爆炸品的品名:黑火药,压缩黑火药,电(非电)引爆雷管,爆破炸药,导爆索,点燃导火索.烟花爆竹。安全装置为导静电带,用于防止静电。运送爆炸品的项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G.1.4G.侧防护,后防护与车辆均采用焊接连接,材料均为:Q235A,后防护断面尺寸(mm):200×50, 离地高度:440mm。仅采用发动机SOFIM8140.43S5对应油耗值为12.95L/100Km。该车前置排气管,安装限速装置,限速80km/h,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘,仅采用子午线轮胎。ABS系统控制器型号:APG3550500A4, ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | NJ2045GFC1 | 底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/4+3 |
| 轮胎规格: | 255/85R16LT 8PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1670 | 后轮距: | 1670 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.95 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LNYABAA3××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |