| 程力威牌CLW5040TBAJ5型搬家作业车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040TBAJ5搬家作业车 | 公告批次: | 312 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040TBAJ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180930 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4170(Kg) |
| 外形尺寸 | 5810×2010×3260(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 19/10(°) | 前悬/后悬: | 1065/1385(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 1720/2775 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):400。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。随底盘选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸,前保险杠.选装外形图片. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | JX1041TSG25 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYFCG2××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |