| 程力威牌CLW5120ZBST5型摆臂式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5120ZBST5摆臂式垃圾车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5120ZBST5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170601 |
| 总质量 | 12495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 5705,6005(Kg) | 整备质量 | 6595,6295(Kg) |
| 外形尺寸 | 8120,7920,7820,7620,7570,7370×2500×3350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 24/18,26/18(°) | 前悬/后悬: | 1450/2170,1250/2170(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400(mm) |
| 轴荷: | 4860/7635 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、随底盘选装驾驶室。2、该车整车长/前悬/轴距对应关系为(mm):8120/1450/4500,7920/1250/4500, 7820/1450/4200,7620/1250/4200,7570/1450/3950,7370/1250/3950。3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护与副梁、地板采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):425。4、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5、发动机与油耗值对应关系(L/100km):YC6J180-50/24.3,4DX23-140E5/24.3,ISD185 50/24.3,YC4E140-56/24.3,ISB170 50/24.3,ISB190 50/24.3,YC4E160-56/24.3,YC6JA180-50/24.3,CY4SK151/24.3。6、车辆颜色、字体喷涂和局部细节可变化。7、专用装置:摆臂机构和箱体,主要用于城镇环卫,散装生活垃圾的收集与运输。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1128GLJ2 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1760,1910,1960,1810,1750 | 后轮距: | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 24.3,24.3,24.3,24.3,24.3,24.3,24.3,24.3,24.3 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6J180-50 4DX23-140E5 ISD185 50 YC4E140-56 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 | 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 6500 3857 4500 4260 5900 5900 4260 6870 3856 | 132 105 136 103 125 140 118 132 125 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXCD1G××××××××× LGHXCG1G××××××××× LGHXCD1H××××××××× LGHXCG1H××××××××× LGHXCD1K××××××××× LGHXCG1K××××××××× LGHXCD1L××××××××× LGHXCG1L××××××××× LGHXCD1M××××××××× LGHXCG1M××××××××× LGHXCD1P××××××××× LGHXCG1P××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |